## Slide 1: Bonito/MS-Br-2003
Biól. Helcias Bernardo de Pádua
C.F.B.00683/01-D - helcias@portalbonito.com.br
Tel. 0xx11.9568.0621 / 0xx67.255.3956
ÁGUAS DA SERRA DA BODOQUENA

## Slide 2: A água clara que vem da serra, guarda um murmúrio eterno e reza, e reza, e reza,...
Reza em contas de um rosário. São os seixos que pacientemente rola. Reza pelos irmãos rio e mar. Reza pelo amante solo, pela filha árvore e pelo filho bicho. Reza humilde,... piedosa. Reza por todos nós. Reza por mim.

## Slide 3: ÁGUAS Serra da Bodoquena/MS-Br
Ambientes aquáticos com lâminas e rochas calcárias na superfície do leito de escoamento, solo e subsolo, estão sempre, (continuamente) disponibilizando íons, formando os bicarbonatos na água

## Slide 4: O que são e porque são
Em sistemas aquáticos ricos em carbonatos com íons de sais, entre outros, de cálcio-Ca e de magnésio-Mg, ocorrerá sempre uma tendência para formação e presença dos bicarbonatos, estes bastante solúveis, apontando uma maior capacidade de manterem-se, por mais tempo, em níveis de pH mediano

## Slide 5: quem sou...
Prof.Biólogo - Helcias B. de Pádua - C.F.B. 00683/01-D
Especialista: qualidade das águas, aqüicultura & biotecnologia
Atual/te: consultor, perito técnico, conferencista
Trabalhei: na CETESB/SP (Biólogo); IESA/RJ & Engevix(Biól.Sup./Coord.); CETEM/CNPq (Consultor); na BIOBAC-G&T/SP (Biól.Resp.)

## Slide 6: OBJETIVO/INTERESSE
Desde 2001, venho amostrando, analisando e procurando conhecer a situação biogeoquímica das águas da região de Bonito/Serra da Bodoquena/MS-Br
Fomentar interesses maiores, objetivando ações sustentáveis, visto a importância ambiental, turística e econômica da região

## Slide 7: apoio ao trabalho
Recebo e agradeço o apoio local de: Faz. Boi Preto/Piscicultura Boi Preto (Osvaldo); Guilherme (Zagaia Hotel); Sites: Portalbonito, Viabonito & COMTUR/Bonito
Em especial da: Equiptos. BERNAUER Aquacultura; AMBIENTAL Labrts. ; Kites/Campo ACQUA Análises & COMCURSAN/SP

## Slide 8: Área de estudo: Região da Serra da Bodoquena/MS-Br
“Região da Serra da Bodoquena/MS-Br”
área que abrange as cidades de Bonito e Bodoquena e parte dos municípios de Jardim, Guia Lopes, Porto Murtinho e Miranda, seg. J. DIAS (1999, 2000)

## Slide 9: Relatórios, artigos e trabalhos disponíveis
C/ Helcias B.Pádua- helcias@portalbonito.combr
Sites: www.
portalbonito.com.br; viabonito.com.br;
setorpesqueiro.com.br;
ruralnet.com.br;
aguaonline.com.br, e outros
(SEMA-MS; CETESB/SP;EMBRAPA/MS)
O 1º relatório e artigos, já disponível(2001/2)
O 2º relatório,...(em jan./2004)
aguardem !!!

## Slide 10: Para conhecimento e divulgação
Público alvo: mídia em geral; instituições oficiais e particulares; pesquisadores; estudantes de graduação e pós graduação
Divulgação: relatórios e artigos: www.jundiai.com.br/abrappesq; portalbonito.com.br; viabonito.com.br; setorpesqueiro.com.br; ruralnet.com.br

## Slide 11: de 1995; 2001 e agora
  A nossa água, (Serra da Bodoquena/MS-Br), não é simplesmente um
  “Recurso Natural”, mas sim o nosso “Patrimônio Natural”

## Slide 12: O que isso quer dizer ?
Parque Nacional da Serra da Bodoquena
Área de 76.400 hectares
Criado em 21/09/2000
Medida compensatória: construção do gasoduto bolívia-brasil

## Slide 13: e mais,...
Ocupa uma região de substrato rochoso coberto por um dos últimos remanescentes de vegetação do planalto, caracterizado por matas estacionais semi-decíduas
Proteção e preservação da área
Por ser um reservatório subterrâneo das águas que surgem na planície a leste, onde ocorrem inúmeras ressurgências cársticas, (Boggiani et all, 1999, 2002)
* Tb formam-se corpos d’água que se dirigem p/ oeste

## Slide 14: Somente Bonito é lindo, Bonito é ... e outros locais ?
Observa-se tb:
- “Surgências e ressurgências”
- “Águas “super transparentes”
- “Olhos d’água ou “fervedouros”
- Constantes “expulsões” de milhares de partículas finas e leves de areia, silte e argila
Aparentemente oriundas de um canal interno ou removidas dos sedimentados circunvizinhos, lançadas com certa força para cima pelas águas, estas também expulsas repetidamente do seu confinamento ou leito subterrâneo, através dos orifícios ou canais presentes no solo
Tais movimentos ocasionam “rápido turvamente”, porém seguido de também tão “rápida deposição” dessas mesmas finíssimas partículas, com natural volta “à anterior e deslumbrante transparência na água”, levando os observadores humanos ao “estado de êxtase máximo”, com teimosas e incansáveis exclamações como: - “Bonito é lindo; Bonito é maravilhoso; Bonito é o maior espetáculo da natureza aquática; Bonito é, é, é, ..,!!!”

## Slide 15: Na região sudoeste de MS/Br: 3 cortes (oeste, centro, leste) IBGE 2000
F1 - aqüíferos locais fraturados e/ou c/ certa porosidade intersticial,(Rochas Metaclássicas); permeabilidade média; qual. química da água, gerl/te boa
F2 - ladeando o oeste e leste de F1, duas faixas com aqüíferos locais em rochas cristalinas, c/ circulação hídrica superficial e tb subterrânea restrita aos sistemas de fraturamento; recarga pluviometrica regular/elevada; qual. química da água boa e ligeiramente alcalina

## Slide 16: Região da BODOQUENA : Somente uma depressão ou fossa tectônica recente, permitiria se instalar uma rocha de drenagem de tamanhas proporções e formasse pacote sedimentar “quaternário” tão espesso
BODOQUENA: c/ indícios precisos de relevo “cárstico”, com rios subterrâneos, cursos d’água c/ sumidouros, lagos pequenos no planalto e inúmeras grutas calcárias. ALMEIDA (1965)
Predominância quase absoluta de rochas dolomíticas e ñ calcárias, c/ camadas detriticas argilosas, impermeáveis, alternando-se com os drenos calcários/dolomíticos
Cárstico = relevo resultante do trabalho de dissolução e dispersão de águas superficiais e subterrâneas em rochas calcárias
Essa paisagem(Cárste) é ainda incompleta, c/ rochas carbonatadas, pacotes espessos, clima relata./te úmido c/ chuvas no verão
Ver relatório: c/ definições -“Águas com dureza e alcalinidade elevada”. www.jundiai.com.br/abrappesq ; www.portalboni ou solicitar p/ helcias@portalbonito.com.br

## Slide 17: “... essas regiões apresentam específica composição mineralógica/íons, ... formando a dolomita e a calcita/calcrete) e os argilominerais, caracterizando as suas águas como, a princípio, de calco-magnesianas... bastante transparentes”.
    Argila = constituída principalmente por partículas de silicatos hidratáveis, com diâmetro menor que 0,01 mm, sendo um agregado de vários minerais, de consistência terrosa, suscetível à modelagem e endurecimento sob ação do calor. (argila fina = 0,001 a 0,0001mm). Na argila coloidal tem-se partículas menores que 0,0001mm.
    Calcita = carbonato natural de cálcio, cristalizado em grãos amorfos ou em forma hexagonal/cristais, fendendo facilmente em romboédros, (6 fases). Coloração branca, acinzentada ou incolor.
    Calcretes = depósitos carbonáticos associados a processos pedogenéticos de substituição; não constituem as tufas por serem originários de alterações, (p.ex...intemperísmo), na formação do solo; são encontrados nas escarpas de Corumbá e Ladário/MS; podem intercalar-se com as tufas, turfas,etc.
    Dolomita = carbonato duplo de cálcio e magnésio, cristalizado com 6 faces (romboédros)

## Slide 18
Tais águas (Serra da Bodoquena/MS-Br) em situações ambientais naturais, disponibilizando formas de sais metálicos de cálcio e magnésio, oriundas das rochas ou solo contendor, apresentam, portanto, enorme capacidade de se manterem em níveis maiores com relação ao pH (mais básico)

## Slide 19
Define-se como pH (pondus hidrogenii) a variável que caracteriza o grau ácido ou básico da amostra, indicando as relações entre os íons hidrogênio-H+ (carregados positivamente) com os íons oxidrila-OH- (carregados negativamente)
Equivalência entre esses íons, a amostra é neutra;
predominância dos íons hidrogênio-H+ ela é ácida; predominância dos íons oxidrila-OH- a amostra é básica
Escala de 0,0 até 14,0:
- amostra c/ pH 7,0 = pH neutro; - menor que 7,0 = mais ácida; - maior que 7,0 = mais alcalina/básica
pH = peso de Hidrogênio

## Slide 20
Bodoquena/MS-Br
A variável alcalinidade nessas águas, em geral, apresenta-se em níveis altos,
(sendo os bicarbonatos representando a sua maior parte, c/pH sempre abaixo de 8,3)
Definida como a capacidade maior/menor de neutralização dos ácidos, devendo-se à presença de sais (de ácidos fracos ou de bases fracas ou fortes em solução)
Alcalinidade

## Slide 21
Variável que se apresenta tb alta (Bodoquena/MS-Br)
Dureza = capacidade da água precipitar sabões, devido à presença dos íons de cálcio e magnésio, como também de outros metais polivalentes, como o ferro, alumínio, manganês, estrôncio e zinco, além da possibilidade dos cloretos e sulfatos formados ou não, na presença de hidróxidos
Dureza - DH/GH

## Slide 22: Águas Bicarbonatadas = pH de 4,4 até 8,3 - Bicarbonatos -...(HCO3)2 (Solúveis)
Na água-H2O, rica em carbonatos, principalmente o carbonato de cálcio-CaCO3 insolúvel, ou carbonato de magnésio-MgCO3 pouco solúvel , oriundos de solos ricos destes, o gás carbônico-CO2 combina-se a esses sais, transformando-os em bicarbonatos- ...(HCO3)2 (solúveis), ou seja em solução tampão:Ca/MgCO3 + H2O + CO2 
Ca(HCO3)2 / Mg(HCO3)2

## Slide 23: - ÁGUAS BICARBONATADAS pH de 4,4 até 8,3
Ca/MgCO3 + H2O + CO2  
Ca(HCO3)2 /
Mg(HCO3)2 Bicarbonatos -...(HCO3)2 (Solúveis)

## Slide 24: - Gás Carbônico - - Introdutores -
Na água:
- Em princípio, a própria matéria orgânica nela consumida metabólicamente;
- O carreado pelo ar e incorporado pela água da chuva;
- Oriundo do arraste de tal gás formado e presente no “húmus” do solo;
- O incorporado na interface água-ar e existente no ar;
- Também pode ser encontrado na água, no estado de carbonatos e bicarbonatos de metais alcalino e alcalino terrosos

## Slide 25: Então: H2O + CO2
O anidrido- CO2 combina-se com a água- H2O, formando um ácido fraco- H2CO3 (o ácido carbônico), assim:
H2O + CO2  H2CO3 (ácido carbônico) com queda do pH do meio aquático
Numa concentração acima de 2,0mg-CO2/l = a água torna-se + ácida

## Slide 26: Bicarbonato/Carbonato/Hidróxido
Os bicarbonatos: decaem e zeram a medida que o pH se aproxima do valor 9,4
Pq? = pela gradativa presença dos carbonatos-...CO3 (insolúveis), já iniciada em pH acima de 7,8
A partir do pH 9,4 = carbonatos-...CO3 (insolúveis) + hidróxidos...OH, (cáustico)

## Slide 27: Continuação
pH acima de 8,3 = gradativa presença dos carbonatos-...CO3 (insolúveis), (precipitados) em relação os bicarbonatos ...(HCO3)2 (solúveis)
Qto maior o pH = maior é a presença, na água, de insolúveis/pouco solúveis

## Slide 28: Continuação
pH igual ou maior que 9,4 carbonatos-...CO3- e hidróxidos-...OH-
pH de 8,3 a 9,4 bicarbonatos-...HCO3- e carbonatos-...CO3-
pH de 4,4 a 8,3 bicarbonatos-...HCO3-
pH menor que 4,4 = sem formação dos bicarbonatos (maior conc. de gás carbônico)

## Slide 29
PLANALTO
SERRA DA BODOQUENA/MS-Br

## Slide 30
Alongado no sentido norte-sul
300 km/de 20 a 50 km
Sustentado por rochas calcárias do grupo corumbá (neoproterozóico III)”
Porção central = maciço rochoso (do Perdido) elevado (predominam exposições dos calcários calcíticos)
Altitude = de 450 a 750m/centro (quase sem desenvolvimento de solo)
obs.: Bonito/MS-Br = variando em 320 m
Planalto da Bodoquena

## Slide 31
Determinada pelo meio em que ela, a água, esta exposta naquele momento, podendo sofrer alterações no decorrer desse ciclo ou percurso
A capacidade maior ou menor de manter por mais tempo suas características iniciais dependerá da característica e composição dos elementos presentes e das ações físicas e climáticas, entre outras
Composição e Qualidade da Água

## Slide 32: Continuação
Na superfície e no solo da região da Bodoquena/MS-Br, deslizam, correm e percolam, originalmente e preferencialmente, águas bicarbonatadas/alcalinas
Ao longo de suas drenagens, retenções diversas, percursos internos e expostos, sofrem influências das reações do desenvolvimento de depósitos com maciços calcários muito puros

## Slide 33: EVAPORA/DMS/Condensa/Precipita
A “água da chuva” ,<pH, ao fluir, escoar e/ou infiltrar-se, através de solos calcários da região de Bonito/MS-Br, estes “mais permeáveis, porosos, de espessura alta”, em grandes e médias profundidades, vai sofrendo neutralização e se tornando mais alcalina, (presença dos sais metálicos de cálcio e de magnésio e de outros elementos minerais presentes)
CICLO DA ÁGUA - Hidrológico:

## Slide 34: Continuação
Parte da água que se precipitou sobre solos permeáveis, (porosos), infiltra-se, (percola), até atingir os lençóis subterrâneos, retornando por expulsamento à superfície ou permanecendo prisioneira nos extensos aqüíferos

## Slide 35: A água natural em contato com o solo e na presença de gás carbônico (por menor que seja), torna-se + ácida
Em água bicarbonatada, qdo. em falta de gás carbônico, a mesma retira o gás, transformando-se em carbonatada (partículas insolúveis) e com hidróxidos (cáusticos), elevando o pH.
Essa água mais cáustica, apresenta maior capacidade de abrir canais no solo, mais poroso, fluindo e liberando o líquido (surgências/resurgências)

## Slide 36: Continuação A “água in natura” nunca é pura.
Só é pura qdo. em estado de vapor (pH neutro)
As impurezas já se acumulam na condensação.
Em altas camadas atmosféricas = gotículas + grãos de poeira + gases(Oxig.,Nit., etc..)

## Slide 37: Continuação
Então: o “Ciclo da Água”, em ambiente natural, como da região da Bodoquena/MS, de clima quente-úmido e subquente-úmido, este líquido universal para atingir o meio aéreo (atmosfera) sofre evaporação e evapotranspiração, perdendo e deixando os dissolvidos

## Slide 38: Continuação: pesquisas recentes No ar tem-se: DMS - ”SO2(CH3)2”) = emitido, por “algas planctônicas”, ( bacias fluviais e oceanos)
No ar o DMS-dimetil sulfeto, reage c/ o oxigênio, assim:O2, + SO2(CH3)2
resultando H2SO4
Grande parte do vapor d’água se condensa após adsorver-se ao ácido sulfúrico-H2SO4, partícula altamente hidroscópica, (atrai e retém água), atuando como núcleo de condensação

## Slide 39: No ar atmosférico
O ar atmosférico (matéria gasosa) tem, entre outros: N (78%); O (20%) ; H = (0,00005%); metano (0,0002%); vapor d’água (de 0,1 a 2,8%); CO2 (média de 0,033% - com variações desde 0,01 até 0,1%)
tb. outros elementos, compostos gasosos em solução e grande variedade de partículas sólidas em suspensão, (suspensos do solo pelo vento)
Todos componentes podem agir tb como núcleos de condensação para o vapor d’água ou serem dissolvidos pela movimentação do ar e pela precipitação.

## Slide 40: Continuação: então por causa disso é que o ...
pH da chuva = tem 5,6- pouco ácido (sem ou com ação de poluentes)
“Precipitação ácida”, (chuva com pH em torno de 3,5 a 5,0), seg.bibliografias consultadas
Embora a água de chuva seja a mais desprovida de impurezas, não é a melhor indicação para consumo humano

## Slide 41: Continuação: Água de chuva
“Água de chuva” = impurezas num teor médio de 10 miligramas por litro, acidez total variando entre 10 a 20 mg CaCO3/l e alcalinidade variando de 20 a 25 mg de CaCO3/l.
Obs.: Amostras de chuva (jan./01 e fev./02), da região de Bonito/MS-Br (a margem da estrada Bonito/Bodoquena) encontrou-se pH em torno de 6,0.

## Slide 42: Continuação: Que água devo beber?
Água potável - tendo, entre outros: total de minerais = 60 a 350() mg/l; gases do ar de 20 a 45 cm3 ; temperatura = entre 5ºC a 15º-18ºC (abaixo = irritação na mucosa gástrica; acima = desagradável ao paladar);
pH de 6,0 a 9,0
) comentar as águas da Bodoquena

## Slide 43: É possível encontrar-se água menos salobra na região?
É possível obter-se “água doce”, menos salobra ou menos alcalina, (perfurações mais ou menos profundas), dependendo da composição do solo que a contenha e capacidade de filtragem natural ou retenção que o solo aí se apresente

## Slide 44: Em geral: as águas da região são classificadas como Duras & de Alc. elevada
    “Quanto ao nível de dureza total na água” (seg. Macêdo, 2000):
    “Águas moles” (ou brandas), até 50 miligramas de CaCO3/l;
    “Águas de dureza moderada”, entre 50 e 150mg CaCO3/l;
    “Águas duras”, entre 150 e 300 mg CaCO3/l;
    “Águas muito duras”, maior que 300 mg CaCO3/l

## Slide 45: Águas com “dureza e alcalinidade elevada” apresentam “gosto salobre e/ou salino” e “sensação de pesada”
seg. Res. CONAMA/Brasil
Água doce = até 0,5‰ de salinidade
Água salobra = acima de 0,5 até 30,0‰ - (30 g/mil ou gramas/litro)
Água salgada = acima de 30,0‰
Obs.:O paladar humano começa a perceber/salobra = próxima de 1,0‰ de Sal
(1 grama por litro)

## Slide 46: Solos com argila carbonatada-Ca/MgCO3, apresentam alta alcalinidade, seg.Sipauba-Tavares (1994)
solo orgânico = baixa alcalinidade
solo de areia = baixa alcalinidade
solo de argila & minerais = alta alcalinidade
solo/área árida/alta evaporação = alta alcalinidade (maior conc. de íons)
obs..: areia = de 0,01 a 1,0 mm(milímetro);
argila = menor de 0,01 mm

## Slide 47: Amostras de solos - Margem da Rod. Bonito/Bodoquena
Ponto 01
em 06/2001
pH = 8,24
Areia = 430 a 670 g/kg
Silte = 90 a 170 g/kg
Argila = 240 a 400 g/kg
# rel. = cerca 3 : 0,5 : 1,5
Ponto 02
em 10/2001
Ca = 11,5 a 15, 1 mgCa/kg
Mg = 217 a 248 mg/kg
pH = 7,79 a 7,8

## Slide 48: Temperatura, pH, alcalinidade total e dureza total, em alguns rios, nascentes e gruta - Região de Bonito/MS-Br. GRUTAS & NASCENTES ( ↑ ) = valores maiores RIOS ( ↓ ) = valores menores AMOSTRAS D’ ÁGUA
água/locais TºC pH Alcalinidade Dureza total
___(2001/02)_____________________________________________________________________________
Gruta Mimoso – Jane/fev./02 24,2 7,91 260,4 (↑) 261,6 (↑)
__________________________________________________________________________________________
Nasc. Faz.Boi Preto – out./01 24,0 8,08 344,0 (↑) 336.0 (↑)
__________________________________________________________________________________________
Nasc. Faz.Boi Preto – Jane/fev./02 24,9 7,80 268,0; 278,0 (↑) 278,0 (↑)
__________________________________________________________________________________________
Nasc. Zagaia Hotel – maio/02 24,5 7,37 278,0 (↑) 279,0 (↑)
__________________________________________________________________________________________
Rio Mimoso - Jane/fev./02 25,0 8,32 179,8; 242,0 (↓) 179,9 (↓) __________________________________________________________________________________________
Rio Formoso(Rod.) – Jane/ fev./02 25.0 8,11 139,6; 138,6 (↓) 138,9 (↓)
Rio Formoso (Carfor) – maio/02 25,0 7,63 142,0 (↓) 142,0 (↓) __________________________________________________________________________________________
Rio Formosinho - Jane./fev./02 25,0 8,16 159,4;245,0 (↓) 159,4 (↓)
_________________________________________________________________________________________
Rio Perdido – Jane/fev./02 25,0 7,97 118,5 (↓) 155,1 (↓)
Obs.: maior tempo de contato das águas em grutas/nascentes c/ partículas minerais Ca/Mg e outros, determinam maior Alc./DH; em amostras recolhidas nos rios, mais disponíveis em receber material orgânico, determina uma
menor Alc./DH, além do menor contato com o solo do leito.

## Slide 49: Região de Bonito-Serra da Bodoquena/MS-Br
“O estudo dos minerais compreende também o estudo da água
pois grande parte do trânsito mineral se faz sob ionização de água”.
A água nossa de cada dia

## Slide 50
Alta transparência; turbidez quase nula; de incrível beleza exposta; superfícies com formações impressionantes; em processos de sedimentação carbonática
Atratívos cenários paleohidrológicos e paleoclimáticos únicos; rios, córregos e lagos habitados por organismos aquáticos que demonstram todos os seus aspectos fotocromáticos.
Águas muito límpidas

## Slide 51: Águas muito límpidas
Fenômeno geotermohidrológico:
Os calcários oferecem às partículas sempre maior capacidade de “precipitação” na massa líquida total e posterior “deposição” no solo raso ou em solo permeável ou poroso,(em períodos pouco mais quentes, de certa exposição a luminosidade e a qualquer fração de calor)
fatores ?

## Slide 52
Encontram-se menores taxas de gás carbônico, (< mat.orgânica; < degradação), para reação e formação dos bicarbonatos/solúveis
Então, nessa situação: maior presença dos carbonatos e hidróxidos (insolúveis) decantáveis e precipitáveis.
Reação: carbonatos + água + gás carbônico  libera calor (exotérmica) diminuindo mais ainda os gases disponíveis, (inclusive o gás carbônico).
Águas transparentes

## Slide 53: Águas & Minerais
A água a ser bebida e o alimento a ser consumido: deve conter praticamente todos os elementos minerais conhecidos, mas em quantidades e situações variáveis, desde os traços (oligoelementos traços), formas mal definidas, estado livre, em quantidades mais ou menos significativas, até em estado sólido cristalizado e não ionizado.
Águas & Minerais
Águas & Minerais

## Slide 54: Águas & Minerais (no dia a dia)
Ca e Mg, em águas de abastecimento público não tem nenhum significado sanitário - em compensação ... :
a)incrustações e entupimentos nas tubulações
b)reduzem a transferência de calor
c)ação da resistência/chuveiro/queima
d)deposição de calcários
e)corrosão (carbonatos e hidróxidos)

## Slide 55: CONTINUAÇÃO Águas & Minerais (no dia a dia)
    tornam o paladar desagradável da água de bebida (salobra)
    inconveniente: limpeza corporal/lavagem de roupa, p.ex.., formando nesses casos, grumos com uso maior do sabão ou sabonete
    tb, águas “duras”, só fazem espumas depois que seus sais reagem totalmente com o sabão e/ou detergente utilizado
    gasto maior desses produtos em ações de lavagem de roupas, cabelo e no próprio banho
    perda da gordura natural e proteínas (p. ex..queratina) dos cabelos (secos / crespos)

## Slide 56: Águas & Minerais (no dia a dia)
    aumento do tempo de cozimento de legumes, com gasto maior de energia (depositar 1º minerais e depois a mat. Orgânica)
    tb, prejudicam a formulação e qualidade de bebidas (tolerável: DH = até 200 mg/l.
    efeito da “mancha ou marca branca interna” interna na nos de recipientes domésticos c/ água quente, fervente ou cozimento
    “pedra de leite” ferver o leite: gordura + proteínas + cinzas + óxidos de Ca/Mg
    Pq? = atração e adsorção de partículas de cargas contrárias, aglutinação e deposição das mesmas.

## Slide 57: Águas & Minerais (no dia a dia), porém ...
todos os bicarbonatos atuam na digestão dos alimentos e excreção dos resíduos intestinais, assim o bicarbonato de magnésio aumenta a excreção, com conseqüente eliminação do cálcio
os sais de magnésio conferem ação purgativa, (laxante), como também os carbonatos e os sulfatos, assim conhecidos por terem ações laxativas.
apresentam ações antagônicas no corpo dos animais; maior ingestão de um, ocasiona eliminação do outro, tendo o cálcio a função mais reguladora ou o principal moderador dessa ação antagônica
ações nocivas são esperadas, mas bem menos nocivas ou mesmo neutralizando-as, como é o caso do Ca que tem ação neutralizante sobre os efeitos negativos de outros com o K e metais pesados (letais) como o Zn e Cu

## Slide 58: Águas & Minerais (no dia a dia), porém ...
no meio líquido, “coagulantes naturais” (Ca, Fe, Al e Mn) fazem o fósforo-P precipitar na forma de fosfatos
em sol. aquosa o fósforo se apresenta como ortofosfatos (forma utilizada pelos microrganismos e mais disponível para o metabolismo biológico), polifosfato, metafosfato (fosfatos condensados) e fósforo orgânico
tb, o fósforo, na forma de fosfato de cálcio, é o mais importante elemento mineral dos ossos dos animais
o fósforo, em meio alcalino, águas ricas em Ca/Mg, forma-se o fosfato de cálcio/magnésio que se precipita no sedimento
removedores e fixadores: a base de carbonatos de Ca ou compostos como os hidróxidos, favorecem a estabilidade da alcalinidade da água

## Slide 59: Águas & Minerais (no dia a dia), também ...
o Ca é o elemento mineral mais abundante encontrado no organismo animal (de 1,5 a 2%); nos vertebrados, + de 90% do Ca se encontra no tecido ósseo, (funciona como reserva com destruição e reconstrução)
o Ca, na formação dos ossos interage com o P e Mg, (função dinâmica e plástica) atuando no metabolismo e fisiologia do ser animal
o Ca é absorvido nas primeiras camadas ou porções do intestino (delgado-duodeno), onde está representado pela solubilidade de suas combinações salinas

## Slide 60: Águas & Minerais (no dia a dia), também ...
fornecedores de Ca = peixe, veg.verdes, grãos de cereais; como suplemento mineral para pecuária tem-se o próprio calcário-calcita com 38% de Ca e o calcário dolomítico com 22% de cálcio
a absorção do Ca = condicionada à formação de uma proteína a qual serve de dependente para existência de níveis adequados de vitamina D
organismos mais velhos necessitam de + Ca
a vit. C ajuda a fixar o Ca no tecido ósseo, pela ativação da fosfatase (sérica) e pela interferência da regulação hormonal, da tireóide e hipófise

## Slide 61: Águas & Minerais (no dia a dia), também ...
o Ca age no aumento dos sinais desagradáveis e ações durante a TPM-tensão pré menstrual
se é o Ca o responsável pelo aumento das ações ou efeitos da TPM, por antagonismo a presença do Mg faz com que tais comportamentos ou efeitos sejam então bastante amenizados
as relações equilibradas de Ca/Mg agem favoravelmente no libido dos animais
O excesso de Ca é prejudicial para absorção e retenção do Fe pelo organismo, a nível iônico, por sua vez o excesso de Fe prejudica assimilação do P

## Slide 62: Águas & Minerais (no dia a dia), também ...
o Mg representa 0,05% do peso corporal, (25g no adulto normal), distribuído em 10/12g no tecido ósseo, 10g nos tecidos moles e 0,5g nos líquidos
o elemento Mg:
é benéfico e importante no funcionamento do coração e músculos,(depressor neuromuscular /antagônico-Ca);
orienta o humor dos organismos, sendo maior a irritabilidade do ser humano quanto menor for sua concentração no organismo;
age na distribuição do sangue pelos canais sangüíneos, pois sua deficiência causa vasodilatação;
é termoregulador;

## Slide 63: Águas & Minerais (no dia a dia), também ...
ingestão excessiva do Mg = excretado pela urina:
mas quando de inadequada ingestão/Mg, sua eliminação cai drasticamente, como que fazendo reserva do mesmo
como o Ca, o tecido ósseo parece servir de reservatório do Mg para os vertebrados, sendo mais eficiente/te utilizado nos organismos animais jovens
o Mg, parece ser absorvido no duodeno e ceco, (e no rúmen dos ruminantes), sob a forma de nitrato de magnésio, sendo reservado pelo animal, no tecido ósseo e só lançado ao sangue quando necessário
deficiência, ou um desequilíbrio na relação Ca/Mg, (ingestão + constante de Ca), permite o aumento desse último mineral e também do P, nos líquidos corporais, daí o aparecimento dos cálculos renais

## Slide 64: Solo - Água: Lâminas aquáticas c/ lajes calcárias expostas
Lâminas aquáticas ou solos umedecidos por água calcária (bicarbonatadas) + ar: resultam = evaporação (ação dos ventos e calor) + formações quase que maciças de placas minerais de Ca e Mg, (insolúvel/pouco solúvel) ou lajes
Isso ocorre mesmo com a presença de qualquer nível de gás carbônico liberado ou resultante da reação de oxidação e decomposição.Ex.“tufas calcárias” (formações recentes) e “micritas” (formações antigas).

## Slide 65: Em Bodoquena/MS-Br não existem TRAVERTINOS ?
Travertinos = depósitos carbonáticos continentais formados em áreas c/ águas termais, sem vestígios de vegetais/animais (porém c/diatomáceas e vestígios de bactérias tolerantes ao calor). Termas de Tivoli/Bagni di Tivoli = Tivoli-Itália (Tibur)
Tufas/Micritas = depósitos carbonáticos continentais recentes/antigos formados em áreas c/ águas + frias ou TºC ambiente, com vestígios de vegetais, (ex.. cianofíceas, diatomáceas, caráceas + veg. superior) e/ou animais, (ex.. carapaças/moluscos). (Boggiani,1999)